## Slide 1
SLIDE 01 // ARSITEKTUR SISTEM
Gambaran Arsitektur Web GIS & IoT GeoShield EWS
Integrasi Holistik antara Web GIS Dashboard, Backend Django, dan Edge Node ESP32-C3
🌐 Frontend Web GIS (Leaflet.js)
• Peta Interaktif GIS: Menggunakan Leaflet.js dengan basemap OpenStreetMap & citra Google Satellite untuk visualisasi spasial real-time.
• Multi-Layer Kebencanaan: Menampilkan zona rawan gempa, jalur sesar aktif, ketinggian muka air banjir, dan sebaran sensor.
• Live Seismograph & Charts: Render gelombang seismograf getaran tanah via HTML5 Canvas (60 FPS) dan grafik sensor interaktif.
⚙️ Backend Django Framework
• Core Framework: Menangani arsitektur MVT/MVC, routing REST API, serta manajemen session dan autentikasi pengguna.
• Database Relasional: Menyimpan profil stasiun sensor (SensorStation), riwayat log telemetri (TelemetryRecord), dan riwayat peringatan bencana.
• Automated Processing: Algoritma cerdas yang menghitung magnitudo gempa, estimasi skala MMI, dan status siaga bencana secara otomatis.
📡 Perangkat Edge Node (ESP32-C3)
• Multi-Sensor Station: Terhubung ke sensor MPU6050 (PGA), Ultrasonic (Muka Air), Rain Drop Sensor, dan TDS Meter (Kualitas Air).
• Komunikasi Nirkabel: Dilengkapi modul WiFi berdaya 11 dBm untuk koneksi web dan Bluetooth HC-06 untuk konfigurasi offline.
• Dual Connection: Mendukung pengiriman telemetri ke server web sekaligus menyediakan WebServer internal lokal (port 80).
GeoShield EWS — Sistem Informasi Geografis & Early Warning System Berbasis IoT ESP32

## Slide 2
SLIDE 02 // REST API SPECIFICATION
Dokumentasi Endpoint REST API Web Backend
Katalog Endpoint Django untuk Komunikasi Data Mesin (M2M) dan Antarmuka Pengguna
📥 Ingestion Telemetri: POST /api/telemetry/
• Menerima Telemetri Sensor: Menerima payload JSON dari ESP32 mencakup PGA getaran, kedalaman air, analog hujan, dan nilai TDS air.
• Auto-Calculate Metrik: Server langsung mengonversi PGA ke satuan Gal, menentukan magnitudo Richter, skala MMI (I - VI+), dan status kebencanaan.
• Auto-Update Koordinat: Jika ESP32 mengirim data latitude/longitude baru, koordinat stasiun pada peta otomatis diperbarui.
📊 Data Feed: GET /api/telemetry/ & /latest/
• Histori Telemetri (GET /api/telemetry/): Mengembalikan 30 data rekaman sensor terbaru untuk plotting grafik riwayat tren.
• Realtime Feed (GET /api/telemetry/latest/): Polling kilat 1 data terbaru untuk memperbarui indikator gauge dashboard secara efisien.
• Export Data (GET /api/telemetry/export/): Menghasilkan file CSV berisi timestamp, tipe sensor, dan status untuk kebutuhan analisis.
🌍 BMKG Live Proxy: GET /api/bmkg/feed/
• Bypass Kendala CORS: Backend bertindak sebagai proxy aman yang mengambil data feed gempa terkini dari BMKG dan USGS.
• Normalisasi Data: Menyelaraskan format gempa bumi regional Indonesia sebelum disuntikkan ke marker gempa pada peta Leaflet.
• Early Warning Feeds: Menampilkan notifikasi seketika jika terjadi gempa berkekuatan M > 5.0 di wilayah sekitar Sumatera & Lampung.
GeoShield EWS — Sistem Informasi Geografis & Early Warning System Berbasis IoT ESP32

## Slide 3
SLIDE 03 // HARDWARE TO WEB DATA FLOW
Alur Pengiriman Data: Dari ESP32 ke Web Server
Transmisi Telemetri Real-Time melalui Protokol HTTP REST Menggunakan Format JSON Standar
📦 Struktur Payload JSON ESP32
• Identitas: station_id ('ST-01-ESP32'), nama posko, dan koordinat GPS (lat: -5.3582, lng: 105.3146).
• Data Seismik: Nilai percepatan tanah PGA (g), percepatan Gal (cm/s²), dan frekuensi getaran gelombang seismik (Hz).
• Multi-Parameter: Ketinggian muka air (cm) deteksi banjir, intensitas curah hujan (mm/jam), serta TDS kualitas air (ppm).
🚀 Mekanisme Transmisi HTTPClient
• Protokol HTTP POST: ESP32 memanfaatkan library HTTPClient.h dengan target URL web backend yang dapat dikonfigurasi.
• Interval Terjadwal: Pengiriman data dilakukan periodik setiap 3000 ms (3 detik) saat status WiFi terverifikasi WL_CONNECTED.
• Handshake & Response: Server merespons dengan HTTP 201 Created dan record_id; ESP32 mencatat log berhasil ke Serial & HC-06.
🛡️ Keandalan & Error Handling Transmisi
• Non-Blocking WiFi Loop: Status WiFi dikelola menggunakan State Machine (IDLE -> CONNECTING -> CONNECTED).
• Auto-Reconnection: Jika koneksi WiFi terputus, siklus loop otomatis mendeteksi status dan mencoba reconnect tanpa hang.
• Timeout Protection: Timeout koneksi dibatasi 10 detik guna mencegah mikrokontroler membeku (freezing) saat sinyal lemah.
GeoShield EWS — Sistem Informasi Geografis & Early Warning System Berbasis IoT ESP32

## Slide 4
SLIDE 04 // WEB TO HARDWARE INTERACTION
Koneksi Web ke ESP32: Kontrol & Provisioning
Tiga Kanal Komunikasi Langsung dari Antarmuka Web Browser Menuju Mikrokontroler ESP32
🌐 1. Local WebServer Port 80 (WiFi / AP)
• Embedded Web Server: ESP32 menjalankan WebServer di port 80 dengan header CORS (Access-Control-Allow-Origin: *).
• Endpoint Lokal: Menyediakan /api/status (info WiFi & RSSI), /api/telemetry (data sensor), dan /api/logs (terminal log).
• Direct Command (/api/cmd?q=...): Browser dapat mengirim perintah jarak jauh seperti cek status atau restart perangkat.
🔌 2. Web Serial API (Chrome/Edge Laptop)
• Akses Port Serial Langsung: Browser di PC/Laptop dapat membuka port COM USB atau Bluetooth Serial langsung tanpa driver khusus.
• Komunikasi Dua Arah: Baudrate 9600 bps, membaca log UART serial dan mengirimkan perintah langsung dari terminal UI web.
• Bebas Instalasi Software: Tidak memerlukan Arduino Serial Monitor atau PuTTY, seluruh interaksi terjadi di tab browser.
📶 3. Web Bluetooth API & Modul HC-06
• Koneksi Nirkabel Bluetooth: Web browser menghubungkan modul HC-06 melalui layanan Bluetooth SPP/UART secara wireless.
• Format Perintah WiFi Provisioning: Web mengirim 'set:SSID,PASSWORD' untuk menyimpan kredensial ke flash memory ESP32.
• Fallback SoftAP: Jika WiFi belum terkonfigurasi, ESP32 memancarkan WiFi AP 'ESP32-C3-EWS' agar HP dapat mengakses halaman setup.
GeoShield EWS — Sistem Informasi Geografis & Early Warning System Berbasis IoT ESP32

## Slide 5
SLIDE 05 // SECURITY & RELIABILITY
Keamanan, Keandalan & Otomasi Peringatan Dini
Fondasi Robustness Sistem untuk Menjamin Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gempa & Banjir
💾 Penyimpanan Flash Non-Volatile (NVS)
• Library Preferences.h: SSID dan password WiFi tersimpan aman pada partisi flash NVS ('wifi_cfg').
• Power-Loss Immune: Konfigurasi tidak hilang meskipun suplai listrik padam mendadak atau ESP32 di-restart.
• Pembersihan Mudah: Perintah 'hapus wifi' atau endpoint POST /api/wifi memungkinkan reset konfigurasi secara instan.
🚨 Audio-Visual EWS Alarm Automation
• Deteksi Ambang Batas Otomatis: Web memicu status SIAGA/AWAS jika getaran PGA melampaui 0.05g atau Muka Air > 100cm.
• Peringatan Audio Multitonal: Sirine darurat berbasis Web Audio API langsung berbunyi di browser petugas saat bahaya terdeteksi.
• Modal Peringatan Evakuasi: Muncul dialog darurat interaktif lengkap dengan panduan mitigasi dan titik evakuasi terdekat.
🔒 Arsitektur Keamanan & Skalabilitas
• Proteksi M2M IoT: Endpoint telemetri dilindungi dengan verifikasi skema JSON dan penanganan CSRF yang disesuaikan untuk IoT.
• CORS Header Terkendali: Memastikan data sensor aman diakses oleh web dashboard resmi dan aplikasi mobile pendukung.
• Multi-Station Architecture: Struktur database mendukung skalabilitas banyak stasiun sensor (multi-node) di berbagai penjuru wilayah.
GeoShield EWS — Sistem Informasi Geografis & Early Warning System Berbasis IoT ESP32